## Slide 1: @Torsion, une procédure CAST3M dédiée aux calculs E.F. poutres. Théorie et programmation GIBIANE
Laurent GORNET
GeM UMR CNRS 6183

## Slide 2: Objectif de l’étude
Faciliter le calcul éléments finis des poutres
Créer une procédure automatique pour caractériser les propriétés mécaniques des sections de poutres : @Torsion
Bibliographie :
  Mécanique du continu, J. Salençon
  Poutres et arcs élastiques, P. Ballard, A. Millard
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 3: Contraintes intégrées
Action de la partie 2 sur la partie 1
Composantes du torseur au CDG de la section
  Effort normal et efforts tranchants
  Moment de torsion, moments de flexion
2
1
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 4: Comportement Timoshenko Comportement isotrope dans la base principale
G
M
  Torsion autour axe
  Flexion autour axe
  Flexion autour axe
  Traction/compression
  Effort tranchant
  Effort tranchant
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 5: Contraintes
Dans la base principale
Sections réduites
    Répartition des contraintes de cisaillement
    Section rectangulaire
    Section circulaire
G
M

## Slide 6: Plan
Développement de @Torsion
  De la théorie à la programmation en GIBI
Exemples de validation
  Triangles, rectangles, L, C …
Calcul d’une poutre Naca
Conclusion
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 7: @Torsion
Les données : surface, contour
Résultats :
  Aire, le Centre de Gravité PG
  Moments quadratiques
  Base principale, Moments quadratiques principaux
  Gauchissement de torsion G(x,y)
  Rigidité de torsion J et centre de torsion PC
Gauchissements longitudinal GL(x,y)
  Coefficients de corrections de cisaillement
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 8: Caractéristiques géométriques des sections
Théories classiques : Gauchissements
  Torsion: G, répartition du cisaillement : GL
Solutions analytiques : Sections massives
  Section circulaire pleine
  Section rectangulaire, triangulaire
Solutions analytiques : Sections minces
  Section mince ouverte
  Section mince fermée
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 9: Propriétés géométriques

## Slide 10: Caractéristiques géométriques des sections
Centre de gravité: G
Centre de torsion : C
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 11: Caractéristiques géométriques centre de gravité
Programmation du centre de gravité G
  MODE, MATE
Les coordonnées des points
  COOR
Intégrer sur la section
  CHAN, INTG
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 12: Surface et centre de gravite
MODL1 = MODE MAIL1 THERMIQUE ISOTROPE;
MAT1 = MATE MODL1 'K' 1.;
CND1 = CONDUCTIVITE MODL1 MAT1;
XX = COOR 1 MAIL1; YY = COOR 2 MAIL1;
ZER = XX * 0.; UNI = ZER + 1.; UNIM = CHAN 'CHAM' UNI MAIL1;
* Aire de la surface, MESU
SS = INTG MODL1 UNIM;
XXM = CHAN 'CHAM' XX MAIL1; YYM = CHAN 'CHAM' YY MAIL1;
* Coordonnées du CDG : G
XG = (1./SS) * (INTG MODL1 XXM);
YG = (1./SS) * (INTG MODL1 YYM);
XXG = XX - XG;
YYG = YY - YG;
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 13: Caractéristiques géométriques Moments quadratiques
Moments quadratique dans la base globale
Moments quadratique dans la base principale
Operateurs : - , COOR, CHAN, INTG,*
Diagonalisation
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 14: Propriétés en torsion

## Slide 15: Fonction de Gauchissement Etat anti plan de contrainte
Contraintes d’un état de torsion
Comportement isotrope
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 16: Torsion d’une poutre isotrope Fonction de Gauchissement G(y z)
Approche cinématique : torsion axe x
Déplacement, déformation, contrainte
Equations d’équilibre
  Condition bord libre
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 17: Fonction de Gauchissement G(y z)
Approche cinématique : matériau isotrope
Equation d’équilibre isotrope : Laplacien
Condition bord libre :
Condition d’unicité au CDG :
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 18: Centre de torsion Approche cinématique
Travaux : Maxwell Betti
  W (char1*dépla2)= W (char2*dépla1)
Chargement 1:
  Un effort F au centre de torsion
Chargement 2:
  Un moment de torsion au centre de gravité
Position du centre de torsion base principale
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 19: Rigidité de torsion
Moment de torsion poutre
La rigidité de torsion
Rigidité en contrainte et en déplacement
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 20: Fonction de torsion j Analogie avec la thermique
Approche en contrainte: matériau isotrope
  Fonction de torsion
Problème de thermique
  domaine simplement connexe
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183
Température imposée sur le contour

## Slide 21: Fonction de torsion j Instructions Cast3M
MOD1 = MODE SURF1 'THERMIQUE' 'ISOTROPE' ;
MAT = MATE MOD1 'K' 1. ;
SOU = SOUR MOD1 SURF1 -2.;
* CALCUL DE LA MATRICE DE LA CONDUCTIVITE
CON = COND MOD1 MAT ;
* TEMPERATURE IMPOSEE SUR BORD Zéro
BLT = BLOQ ct1 'T' ;
* APPEL AU SOLVEUR : Calcul TEMPERATURES
TCON1 = RESO (CON ET BLT) SOU ;
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183
J = 384.97 mm4
Hauteur : a= 10 mm
SURF1
ct1

## Slide 22: Fonction de torsion j Instructions Cast3M
*Fonction de Torsion
TRAC TCON1 ct1 'TITR' ‘Fct de Torsion' ;
TRAC TCON1 surf1 ct1 'TITR' ‘Fct de Torsion' ;
* Calcul de la rigidité
TG = GRAD MOD1 TCON1 ; TG2 = TG * TG MOD1;
DS1 = INTG MOD1 TG2 'T,X' ;
DS2 = INTG MOD1 TG2 'T,Y' ;
DS = DS1 + DS2; MESS 'Rigidite J : ' DS ;
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 23: Fonction de Gauchissement G(y z) Analogie avec la thermique
Approche en déplacement : matériau isotrope
Opérateurs:
  Maillage : DROI, CERC, SURF, DALLER
  Modèle, rigidité : MODE, MATE, CONDU
  Conditions limites : COOR, FLUX, BLOQ, DEPI
  Résolution et graphiques : RESOU, TRAC
Bloquer un point de la section et calculer la constante
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 24: Plan
Développement de @Torsion
  De la théorie à la programmation en GIBI
Exemples de validation
  Triangles, rectangles, L, C …
Calcul de poutre
Conclusion
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 25: Propriétés de torsion du triangle
Raideur de torsion : J = 385.98 mm4
Raideur de torsion théorique : Jt= 384.90mm4
Erreur : (J – Jt)/ Jt = 0.28031 %
@Frenet
G(y,z) Fonction de Gauchissement
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183
Conclusion : raffiner le maillage
Hauteur : a= 10 mm

## Slide 26: Moments quadratiques
IXP = IYP = 320.75 mm4 J = 385.98 mm4
Vérifications : déplacer la section
  DEPL SURF1 'PLUS' (10 20);
  DEPL SURF1 'TOUR' 45. (0. 0.) ;
SURF1
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 27: Propriété de torsion du triangle
IXP = IYP = 320.75 mm4
Raideur de torsion : J = 384.97 mm4
Raideur de torsion théorique : Jt= 384.90mm4
Erreur : (J – Jt)/ Jt = 1.76754E-02 %
Maillage raffiné par 4
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183
G(y z)

## Slide 28: Propriétés du triangle avec congés
IXP = IYP = 284.44 mm4
Raideur de torsion : J = 383.79 mm4
  Erreur : -0.28950 % (avec théorique sans congé)
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183
@Frenet
CONGE
G(y z)

## Slide 29: Section creuse triangle
  Rigidité théorique : Jt = 267,04mm4
  Rigidité EF : J= 292,49mm4
  Erreur -8,7 %
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 30: Section creuse avec congés
  Rigidité EF : J= 273,43 mm4
  Position du Centre de torsion : G= C
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 31: Section carrée

## Slide 32: Section : rectangle
Hauteur : h= 10 mm, Largeur : b= 40 mm
Sans congé :
  Ix = b h3 /12 = 3333,3 mm4
  Iy = h b3 /12 =53333 mm4
  Jt = 11233 mm4
Solution EF Cast3M avec congés :
  Ix = b h3 /12 = 3313,7 mm4
  Iy = h b3 /12=52998 mm4
  J = 11673 mm4
  G = C
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 33: Section : L
Centre de torsion, Centre de gravité
Fonction de gauchissement G(y z)
G
C
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 34: Section : C
Origine de la géométrie : 0, 0
  Section Mince
  Section épaisse
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 35: Plan
Développement de @Torsion
  De la théorie à la programmation en GIBI
Exemples de validation
  Triangles, rectangles, L, C …
Calcul d’une poutre Naca
Conclusion
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 36: Efforts sur un Naca
Fluide Parfait incompressible : Kutta Jukowski
L’aile est une poutre Timoshenko
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183

## Slide 37: Propriétés section Naca-0024
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183
@Torsion
G
Gauchissement

## Slide 38: Contrainte – déformation
  OPTI MODE PLAN GENE ;
  MO = MODE SURF1 MECANIQUE ELASTIQUE TRI6 DPGE PG;
  MA = MATE MO YOUN 2E11 NU 0.3;
Chargements au CDG PG :
  Moments de Flexions, Effort Normal
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183
SURF1
Elast19.dgibi

## Slide 39: Conclusion
Eléments finis poutre dans Cast3M
  Sections avec deux axes de symétrie
  POUTRE (Euler Bernoulli)
  TIMO (Théorie Timoshenko)
La procédure @Torsion
  Propriétés de la section avec centre de torsion
Evolution : Centre de torsion
  TIMO
Laurent GORNET, Ecole Centrale Nantes, GeM UMR CNRS 6183