## Slide 1: Présentation de la plate-forme Alliances, Mise en œuvre et couplage d’un composant Cast3M
Ph. Montarnal
Contributions Alliances et/ou Cast3M : E. Adam, A. Bengaouer, G. Bernard-Michel, E. Deville,
M. Lamoureux, C. Le Potier, F. Malvagi, Ph. Montarnal, C. Mügler
CEA Saclay DEN/DM2S/SFME

## Slide 2: PLAN DE l’EXPOSE
Contexte
Architecture
Composant Cast3M
Qualification, utilisations actuelles
Perspectives

## Slide 3: CONTEXTE ALLIANCES
Plate-forme de modélisation CEA-ANDRA-EDF pour la simulation des stockages et des entreposages de déchets nucléaires :
  Intégration de codes existants avec un environnement commun
  Développement d’algorithmes de couplage entre ces codes
  Réutilisation des composants et outils open-source Salome (Géométrie, Maillages, Visualisation)
Besoin industriel pour les études de sûreté ANDRA en 2004
 version 1
Enrichissement des modèles physiques et méthodes numériques pour une utilisation plus étendue
 version 2

## Slide 4: CONTEXTE ALLIANCES
Processus physiques mis en jeux
  Hydraulique et transport en milieux poreux
  Géochimie
  Modèles de colis et de corrosion
  Thermique
  Mécanique
  Thermo-Aéraulique

## Slide 5: ARCHITECTURE
Langage Python :
  Langage de haut niveau, technologie objet
  Accès à des librairies C, C++ , Fortran (encapsulation de codes existants)
  Pour Alliances : Modèle de données, algorithmes de couplages et jeux de données en Python
Format MED : Format unique fichier et mémoire pour le stockage, la manipulation (calcul de norme), l’échange entre codes et la sauvegarde des maillages et des champs
Intégrations des composants numériques
  Sous forme de classes et méthodes Python
  « Boite noire » ou mémoire (librairies dynamiques)
  Échanges au format MED
Composants Salome
  Visualisation
  Interface graphique et sauvegarde des données
  Géométrie
  Maillage
Interface utilisateur : script Python (actuellement) et interface graphique (en cours)

## Slide 6: ARCHITECTURE
Méthodologie de couplage
  Plusieurs codes pour une même application
  Chaque code est intégré avec une interface unifiée
  Echange de données via la mémoire
  Algorithmes de couplage écrits au niveau Alliances indépendamment des différents codes (Point fixe, Newton, Gradient conjugué non linéaire)
Avantages
  Séparation entre chaque partie
  Facilité d’évolution (codes et algorithmes)
Transport
Coupling
algorithms
Chemistry
Data Model
Castem
MT3D
Chess
Phreeqc
Exemple pour Chimie/Transport

## Slide 7: ARCHITECTURE
Type d’utilisation et atouts
  Uniformisation de l’interface utilisateurs et des formats maillage et champs à travers différents codes
  Comparaison de codes pour une même application (ex. : Porflow/Castem)
    Même jeux de données
    Même format de sortie (champ, tables)
    Possibilités de comparaison et de calcul de norme sur les sorties
  Chaînage (Hydraulique/Transport, Colis/BO, Alvéoles/Site …) :
    format MED pour les échanges entre codes
    Modéle de données commun pour différents problèmes physiques (porosité pour hydraulique et transport)
  Couplages de codes

## Slide 8: SALOME
Quelques mots sur Salome
  Plate-forme de développement générique de pré/post –traitement et de couplage de codes pour la simulation numérique
  Produite sous forme de logiciel libre dans le cadre du RNTL SALOME (21 partenaires, Open Source)
Utilisation dans Alliances (version 1)
  Format MED
  Visualisation
    Technologie VTK, format MED
    Visualisation 1D, 2D et 3D
    Déformation, Iso-Valeurs, Plan de coupe, Vecteurs, Lignes de courant
    Animation
  Interface graphique
    Hydraulique et transport-chimie sur la version 1.3
    Utilisation du module new-Data sur la version 2 : génération automatique à partir du modèle de données et liens bidirectionnels avec le jeu de données

## Slide 9: SALOME
Utilisation prévus dans Alliances (en cours de test)
  Géométrie, Maillage
    Gestion de CAO
    Algorithmes de maillages 2D (MEFISTO), 3D (NETGEN)
    Liens vers des mailleurs commerciaux (GSH3D)
    Outils de contrôle, correction et édition de maillages
  Supervision : Enchainement et distribution multi-machines des calculs
  Etude : sauvegarde des données
  Objectif : mener un calcul complet dans l’interface Salome (Géométrie, Maillage, Lancement distribué, Visualisation)
Liens Cast3M/Salome (hors Alliances)
Drivers MED/Cast3M pour les maillages (OK) et champs (en cours)
Maillage SEA (L. Razafindrazaka)
IHM en Chimie-Transport

## Slide 10: COMPOSANT CAST3M
Intégration du composant Cast3M dans Alliances réalisée par F. Malvagi (issu des travaux GIBOC et du composant Cast3M thermique)
Principes
  Intégration sous forme de librairie dynamique
  Interfaces en C et Python : connections Python/C/Fortran
  Pilotage/Couplage via Python entre Cast3M et d’autres Codes
Rq : Cette intégration a été reprise dans le cadre des projets Pleiades et Pactole

## Slide 11: COMPOSANT CAST3M
Interface Alliances/Cast3M niveau mémoire
  « Exécution » de phrases gibianes
  Accès bi-directionnels aux objets
    Entiers, Flottants, Listes, Tables
    Maillages
    Champs par éléments
    Liste des valeurs d’un champ par éléments
  Traducteurs MEDCast3M des maillages et champs par éléments
Interface Alliances/Cast3M niveau fichier
  Traduction des fichiers de maillages crées par Gibi en maillages MED

## Slide 12: COMPOSANT CAST3M
Calculs de sûreté
  Hydraulique saturée (Darcy) et transport généralisé (convection/diffusion/dispersion+retard non linéaire+précipitation/dissolution+décroissance radioactive) en milieux poreux
  Améliorations apportées dans Cast3M (G. Bernard-Michel et C. Le Potier) :
    Développement d’un nouveau schéma VF pour l’équation de diffusion/convection
    Amélioration de la procédure de transport généralisé
    Accès aux solveurs itératifs de KRES
    Amélioration des pré conditionneurs de KRES
  Lancement à partir d’un script Alliances et d’un maillage MED identique Castem/Porflow  comparaison et complémentarité des codes (chaînage croisé hydro/transport avec Castem/Porflow)

## Slide 13: EXEMPLES D’APPLICATIONS : Simulation de sites de stockage (G. Bernard-Michel, C. Le Potier, M. Lamoureux, E. Treille)
Maillage de 500 000 éléments pour un cas de scénario d’évolution normale (N-O)
Charges hydrauliques a z=-130 m pour un cas de scénario d’évolution normale (N-E)
Concentration de l’I129 à 50 000 ans pour un cas de scénario d’évolution altérée (S-E)

## Slide 14: COMPOSANT CAST3M
Couplage chimie-transport :
  Système à résoudre
  Rq : Le couplage entre le transport et la chimie se fait via la fonction
  Algorithme de type point fixe actuellement mis en œuvre :
    Étape de transport (convection/diffusion/dispersion) pour chaque espèce
      Entrée : terme source lié aux concentrations fixées
      Sortie : concentration aqueuse
    Etape de chimie (spéciation aqueuse, précipitation/dissolution, sorption, cinétique) pour chaque maille
      Entrée : concentration totale
      Sortie : concentration fixée

## Slide 15: COMPOSANT CAST3M
Couplage chimie-transport (suite)
  Couplages Chess,Phreeqc/Cast3M, MT3D
    Chess : spéciation chimique, Logiciel ENSMP, Écrit en C++, Accessible par Python via swig
    Phreeqc : spéciation chimique, Logiciel USGS, Écrit en C, Accessible par Python via swig
    MT3D : transport, spéciation chimique, Logiciel USGS, Écrit en F90, Accessible par Python via f2py
  Algorithme de couplage en Python « indépendant » des codes ; Echange à chaque étape des concentrations
  Travaux de thèse sur des algorithmes de type gradient conjugués non-linéaires (N. Bouillard)  conserve l’approche « couplage de codes » mais algorithme plus implicite
  Applications
    Dégradation des matrices de conditionnement
    Influence de la spéciation sur la migration des RN

## Slide 16: EXEMPLES D’APPLICATIONS : Migration de l’uranium en milieu naturel (C. Mügler, M. Descotes, Julie Colin)
Carte de concentration :
Uraninite à l’instant initial (N-O)
O2 à 150 ans (N-E)
UO22+ à 150 ans (S-E)

## Slide 17: COMPOSANT CAST3M
Avantages
  Technique générique et réutilisable pour d’autres applications utilisant Cast3M (Pleiades, Pactole) et aussi pour d’autres codes Gibiane/Esope
  Pilotage Python accessible à des développeurs non experts des technologies C, C++
  Très bien adaptés aux problématiques de couplage de codes
    Efficacité de l’échange mémoire
    Écriture intuitive des algorithmes de couplage
Inconvénients
  Cohabitation en mémoire des maillages et champs MED et Cast3M
  Debugage complexe
Actions en cours et questions ouvertes
  Intégration « boite noire » pour les cas hors-couplage
  Mutualisation des intégrations Alliances/Pleiades  évolution dans cast3M ?
  Amélioration de la procédure de fermeture/réouverture du composant et de gestion de différents maillages successifs

## Slide 18: QUALIFICATION
Objectifs
  Vérifier l’intégration (mêmes résultats hors et dans Alliances)
  Qualifier les couplages
Trois niveaux de qualification
  Tests unitaires d’intégrations informatiques
  Comparaisons à des solutions analytiques
  Traitements cas réels
Travaux fin 2003 sur des cas préliminaires des études de sûreté ANDRA

## Slide 19: UTILISATIONS ACTUELLES
Version 1.2 livrée début 2004
  Hydro, Transport, Couplage chimie-transport
  Cast3M, Porflow, Chess, Phreeqc, MT3D
Version 1.3 livrée mi 2004
  Hydraulique insaturée, Modèles de colis
  Colonbo, Prediver
Utilisations
  Calculs de sûreté depuis début 2004 par l’ANDRA et ses sous-traitants
  Perturbation alcaline dans le cadre du stockage (ANDRA)
  Migration de l’Uranium en milieu naturel (DM2S/DPC)
  Simulation d’expériences de diffusion en transport réactif (DPC)
Diffusion
  Partenaires + Collaborations spécifiques (Posiva, Brgm, GdR Momas)
  Licence en cours de définition

## Slide 20: PERPECTIVES
Version 2.0 (début 2005)
  Nouvelles fonctionnalités : Analyse de sensibilité, Thermo-Hydraulique, Thermo-Aéraulique,
  Nouvelles intégrations : Kalif, Aster, Trio-U
Version 2.x
  Nouvelles fonctionnalités : THM, Transport réactif en milieux insaturés, couplages modèles de colis et corrosion avec l’environnement, couplages THM avec Thermo-Aéraulique
  Nouvelles méthodes de couplages : algorithmes gradient conjugués non-linéaires