## Slide 1: Étude des surpressions générées par une explosion d’hydrogène dans un bâtiment et de ses conséquences mécaniques sur un réservoir
Plan de la présentation :
  Introduction
  Géométrie du problème et création des maillages
  Modèles utilisés
    Calculs de combustion
    Calculs de distribution
  Résultats
    Scénario « enveloppe » (scénarii 1 et 2)
    Scénarii plus « réalistes » (scénarii 3 à 6)
      Calculs de distribution
      Calculs de combustion
  Étude de la tenue mécanique d’un des réservoirs
  Conclusion

## Slide 2
Introduction
  Contexte de l’étude :
    Apparition d’une fuite d’hydrogène dans
    des locaux du Bâtiment des Auxiliaires
    Nucléaires (BAN) d’un réacteur de 900 MWe.
    Dispersion de l’hydrogène dans les locaux.
    Présence d’un système de ventilation.
    Étincelle qui vient enflammer le mélange Air/H2.
    Explosion.
    Propagation des surpressions dans les locaux adjacents.
    Comportement mécanique d’un des réservoirs.
  Objectif :
    Évaluer les surpressions engendrées par une telle explosion et vérifier la tenue mécanique d’un réservoir contenant des matières radioactives.
  Scénarii proposés :
    Scénario « enveloppe » (scénarii notés 1 et 2) : Allumage d’un mélange d’air et d’hydrogène à stœchiométrie et étude de l’influence de la position d’inflammation.
    Scénarii plus « réalistes » (scénarii notés 3 à 6) :
      Simulation d’une fuite d’hydrogène (plus ou moins importante).
      Modélisation de l’interstice sous les portes fermées permettant néanmoins le passage de fluide.
      Allumage du mélange Air/Hydrogène obtenu à un instant et à une position donnés.
  Étude de la tenue mécanique d’un réservoir
 | Soufflage S1 | Soufflage S2 | Extracteur E1 | Extracteur E2
Position | 2m du sol, 312 | 4m du sol, 313 | 1m du sol, 412 | 2m du sol, 315
Direction | -Oz | -Oz | Oy | -Oy
Débit (m3/h) | 550 | 370 | 670 | 410
Section (cm2) | 20 x 20 | 20 x 40 | 20 x 40 | 20 x 20

## Slide 3
Géométrie et maillage
  Extrusion de plans 2D pour différentes hauteurs
  Maillage complet (tenant compte des pièces adjacentes) pour les calculs de combustion
  Maillage plus fin se limitant à la zone d’étude (locaux 312,313,315,318,412) pour les calculs de distribution
Vue du maillage global avec le mur « critique »
Caractéristiques du maillage global :
- 0.15m<X<0.48m
- Nombre d’éléments : 42000
- Volume total : 2478 m3

## Slide 4
Schémas du 1er et 2ème plancher
Raffinement local en 3D au niveau de la brèche
Caractéristiques du maillage de
la zone d’étude :
- 0.017m<X<0.29m
- Nombre d’éléments : 25400
- Nombre de nœuds : 31000
- Volume total : 306 m3
- Rayon de la brèche : 2cm
Coupe passant par la porte 3 :
- En rouge, surface de la brèche
- En bleu, l’interstice sous la porte 3
- En magenta, le souffleur 2
Maillage global : visualisation de la mezzanine 412

## Slide 5
Modèles utilisés
  Calculs de combustion
Utilisation du code CAST3M-TONUS.
Modèle numérique :
  Solveur Volumes Finis de type choc-choc, ordre 2 en espace, ordre 1 en temps.
  Algorithme explicite, le pas de temps respectant la condition CFL.
Modèle de combustion :
  Modèle CREBCOM pour des mélanges gazeux non-homogènes.
  Deux paramètres utilisateurs :
  - K0 correspondant à la vitesse de propagation.
  -  correspondant au critère d’avancement de la flamme.
  (les corrélations permettant de trouver K0 en fonction du mélange initial
  ont été effectuées avec un =0.5)

## Slide 6
  Calculs de distribution
Utilisation du code CAST3M-TONUS et de la procédure « enceinte »
Modèle numérique :
  Discrétisation des différentes équations par la méthode des Éléments Finis décentrés amont (SUPG)
  Navier Stokes résolue par une méthode de projection
  Résolution implicite de chaque équation et découplage du système
  -> Algorithme semi-implicite
  Modèle à faible nombre de Mach
Modèle de turbulence :
  Modèle de type longueur de mélange. Lmel=Rbrèche
Modélisation du système de ventilation :
  Souffleurs : identiques à des injections d’air (nécessite le transport de l’air)
  Extracteurs : débit volumique d’extraction connu
    ->vitesse de sortie imposée sur les surfaces d’extraction et réévaluation des bilans globaux en masse et énergie.

## Slide 7
Modélisation des extracteurs (spécifique à l’étude)
Maillage :
  Création de procédures pour le raffinement local au niveau de la brèche, des souffleurs et des extracteurs. -Création des portes : dédoublement des nœuds de la porte et fusion des nœuds correspondant à l’interstice permettant le passage du fluide.
Post-traitement :
  Tracé de champs en fonction du temps.
  Suivi temporel de grandeurs en des points donnés.
  Suivi du volume du nuage inflammable au cours du temps et calcul du volume équivalent pour la même masse d’hydrogène, mais pour un mélange à stœchiométrie.
  Procédures personnelles :
Propriétés de l’hydrogène :
Limites d’inflammabilité dans l’air (vol %) : 4-75
Limites de détonation dans l’air (vol %) : 13-65
Mode de calcul du volume stœchiométrique équivalent :
où

## Slide 8
Résultats
  Scénario « enveloppe » (1 et 2)
Conditions initiales et aux limites pour le calcul de combustion :
Zone d’allumage : en position A1 ou A2 (Scénario 1 ou 2).
Zone d’étude (locaux 312,313,315,412) : mélange Air/H2 à stœchiométrie.
Le reste des locaux : Air uniquement.
Pini = 1.015 105 Pa.
Tini = 300 K.
Les gaz sont supposés initialement au repos.
Les pertes thermiques par convection et rayonnement ne sont pas modélisées.
Choix des paramètres du modèle CREBCOM :
Mélange stœchiométrique Air/H2 -> 140<K0<160 m/s (d’après des calculs préalables comparés à des résultats expérimentaux).
  Calculs avec K0=140 m/s et K0=500 m/s résultats similaires
     Régime de détonation (peu influencé par la valeur de K0)
 = 0.5

## Slide 9
Pression mesurée au niveau des capteurs 1 à 6 (zone d’explosion)
Scénario 1 : mélange à stœchiométrie et allumage en A1
Pression mesurée au niveau des capteurs 7 à 20 (situés en dehors de la zone d’explosion)
Pression assez importante dans la zone d’explosion (P>10bars).
En dehors de la zone d’explosion, une onde de choc se propage à une vitesse supersonique.
Les obstacles et les ondes de réflexion ont tendance à augmenter la pression

## Slide 10
Température mesurée au niveau des capteurs 1 à 6 (zone d’explosion)
Température mesurée au niveau des capteurs 7 à 20 (situés en dehors de la zone d’explosion)
Température très importante (2500<T<3300 K).
Deux zones se distinguent:
- Une zone où la température dépasse les 1000K qui correspond au déplacement des gaz brûlés (convection de la vapeur d’eau).
- Une zone où la température reste inférieure à 500K due aux échauffements provoqués par les ondes de chocs et les réflexions de celles-ci sur les obstacles éventuels.
Scénario 1 : mélange à stœchiométrie et allumage en A1

## Slide 11
Champ de température à t=0.225s (K0=140m/s)
Plan z=0.9m
Plan z=3.8m
On voit distinctement la localisation de la flamme (composée d’air et de vapeur d’eau).
Si on regarde l’évolution de cette flamme au cours du temps, on observe un phénomène de battement en sortie du local 317.
Scénario 1 : mélange à stœchiométrie et allumage en A1

## Slide 12
Scénario 1 : mélange à stœchiométrie et allumage en A1
Évolution du champ de pression au cours du temps (t=7.5E-3s, Vitesse de défilement : 20 images/sec, Temps final : 0.225s)

## Slide 13
Scénario 1 : mélange à stœchiométrie et allumage en A1
Évolution du champ de température au cours du temps (t=7.5E-3s, Vitesse de défilement : 20 images/sec, Temps final : 0.225s)

## Slide 14
  Scénarii plus « réalistes »
    Calculs de distribution
Zone d’étude :
Locaux 312 (C3 et C4),313 (C2),315 (C1),318 (C5) et 412 (C6).
Étude paramétrique :
Variation du débit de fuite d’hydrogène : 9g/s (scénario 3 et 4) et 1g/s (scénario 5 et 6).
Variation de la position et de la direction de fuite.
Les portes 1 et 3 sont toujours supposées fermées mais existence d’un interstice permettant le passage du fluide.
La porte 2 est supposée fermée pour les scénarii 5 et 6.
Conditions initiales et aux limites :
Pression et température ambiante.
Simulation de la ventilation seule pendant 100s (2 bouches de soufflage et 2 bouches d’extraction).
Puis injection de l’hydrogène à température ambiante et à débit constant.
Les parois sont supposées adiabatiques.

## Slide 15
Scénario 3 : forte injection d’hydrogène, fuite située dans le local 312 et dirigée orthogonalement au mur
T=400s
T=700s
T=1000s
Bouche de soufflage
Anomalies très certainement causés par le raffinement
Fraction volumique d’hydrogène

## Slide 16
Évolution de la fraction volumique d’hydrogène en fonction du temps
Scénario 3 : forte injection d’hydrogène, fuite située dans le local 312 et dirigée orthogonalement au mur
Résultats très chahutés probablement dus à l’utilisation d’un pas de temps trop grand
Évolution du volume inflammable et du volume stœchiométrique équivalent au cours du temps
Question : à quel moment allumer le mélange ?

## Slide 17
Scénario 4 : forte injection d’hydrogène, fuite située dans le local 312 et dirigée horizontalement et parallèlement au mur
Fraction volumique d’hydrogène
T=400s
T=700s
T=1000s
Évolution de la fraction volumique d’hydrogène en fonction du temps
Évolution du volume inflammable et du volume stœchio-métrique équivalent au cours du temps

## Slide 18
Scénario 5 : faible injection d’hydrogène, fuite située dans le local 312 et dirigée orthogonalement au mur (porte 2 fermée)
Évolution de la fraction volumique d’hydrogène en fonction du temps
T=400s
T=1000s
Concentration de l’hydrogène en haut des pièces.
Concentration néanmoins faible.
Regarder l’effet sur des temps d’injection plus longs.
-> Scénarii avec faible débit pas : pas de calcul de combustion !

## Slide 19
Scénario 6 : faible injection d’hydrogène, fuite située dans le local 313 et dirigée orthogonalement au mur (porte 2 fermée)
T=400s
T=1000s
Concentration assez importante de l’hydrogène en haut de la pièce 313,
Mais rappel : - les portes 1 et 2 sont fermées, la pièce 313 est « isolée »
- les points d’allumage sont situés dans les locaux 315 et 312,
la concentration d’hydrogène dans ces locaux y est très faible (<1%).

## Slide 20
    Calculs de combustion
Plusieurs calculs ont été effectués : variation du temps d’allumage, de la position d’allumage
Scénario présenté ci-après : SCEN4 + allumage à 700s (injection d’hydrogène pendant 10min) en position A1.
Récapitulatif des conditions initiales et aux limites :
Instant d’allumage : t=700s, qui correspondant à l’injection d’hydrogène à 9g/s pendant 10min.
K0 : estimé cette fois-ci à partir d’une corrélation faisant intervenir la composition du mélange initial.
Mélange inflammable obtenu à partir du scénario 4 (injection dirigée horizontalement et parallèlement au mur)
Nécessité de projeter la fraction volumique d’hydrogène issue du calcul de distribution (maillage fin) sur le maillage plus grossier utilisé pour le calcul de combustion au niveau de la zone d’étude.
Zone d’allumage : A1.
Le reste des locaux : Air uniquement.
Pini = 1.015 105 Pa.
Tini = 300 K.
Les gaz sont supposés initialement au repos.
Les pertes thermiques par convection et rayonnement ne sont pas modélisées.
Les parois sont supposées adiabatiques.

## Slide 21
Scénario 4 : forte injection d’hydrogène, fuite située dans le local 312 et dirigée horizontalement et parallèlement au mur puis allumage à 700S en A1
Pression mesurée au niveau des capteurs 1 à 6 (zone d’explosion)
La pression maximale dans la zone d’étude atteint tout de même 10bars.
Dans le reste des locaux, les surpressions observées varient entre 0.2 et 1 bar.
Pression moyenne calculée au niveau des réservoirs

## Slide 22
Pression non uniforme autour du réservoir
Description du réservoir 2:
Réservoir appartenant au système RCV, système de refroidissement (RCV002BA)
Contenu : fluide primaire
Cas très intéressant d’un point de vue de sûreté !
Question : résiste-t-il aux surpressions calculées?
Pression subie par le réservoir 2 au niveau des quatre points cardinaux
Scénario 4 : forte injection d’hydrogène, fuite située dans le local 312 et dirigée horizontalement et parallèlement au mur puis allumage à 700S en A1
2

## Slide 23
Calcul de structure réalisé via un autre code, néanmoins :
Prise en compte de la géométrie réelle du réservoir
-Création du maillage solide avec CAST3M
Projection du chargement dynamique issu du maillage fluide sur le maillage solide
(utilisation de l’opérateur PROI)
-Transmission des données CAST3M vers un fichier data
Étude de la tenue mécanique d’un des réservoirs
Maillage fluide du réservoir
Maillage solide du réservoir
Géométrie réelle du réservoir

## Slide 24
Déformés du réservoir (amplification x1) aux instants t=208ms, t=214ms et t=218ms
Hypothèses du calcul de flambage du réservoir :
Blocage vertical du cercle inférieur de la virole.
Réservoir vide (le chargement hydrostatique d’un éventuel fluide a peu d’influence).
Chargement extérieur issu des résultats de TONUS.
  Chargement non-uniforme correspond à une source suffisante d’instabilités (aucune imperfection géométrique n’est modélisée).
-Matériau : acier inoxydable Z2 CN18-10 (encore appelé 304L) (allongement à rupture de 40%).
Résultats
Déformation à rupture de l’acier de 40% atteinte au bout de t=219ms. (Pression moyenne  4.1bars).
Déplacements radiaux restent limités à quelques centimètres jusqu’à t=210ms, puis deviennent très élevés.
Conclusion : rupture certaine du réservoir avec les hypothèses retenues.
Déformé de la section du réservoir à mi-hauteur à t=218ms et section initiale circulaire

## Slide 25
Conclusion
Scénarii 1 et 2 :
Résultats peu différents entre les 2 scénarii (courbes des capteurs).
Comportement du mélange  détonation (vitesse de propagation dans le local 317 supersonique)
Maillage assez grossier  beaucoup d’obstacles non modélisés
Calculs de dispersion des scénarii 3 à 6 :
Les résultats semblent cohérents d’un point de vue physique.
Les instabilités mesurées au niveau des capteurs sont dues principalement au choix du pas de temps assez élevé. Ce choix a été motivé par la durée du temps de calcul (plusieurs dizaines de jours).
Des instabilités spatiales apparaissent au niveau des bouches d’extraction et de soufflage. Le raffinement local choisi n’est pas idéal. Un maillage plus fin serait appréciable mais cela augmenterait très nettement les temps de calculs.
Calculs de combustion des scénarii 3 et 4 :
Preuve de la faisabilité d’enchaîner un calcul de combustion à partir de résultats de calculs de dispersion.
Les résultats semblent en accord avec ceux trouvés dans le cas enveloppe à moindre intensité (mélange initial moins riche).
Étude de la tenue mécanique du réservoir 2
Étape primordiale : projection chargement de pression obtenu à partir du maillage fluide sur le maillage plus fin de la peau du réservoir
Réalisation d’un calcul de flambage conduisant à la conclusion d’une rupture du réservoir
Distribution  Combustion  Structure
(3x) Hélas : le calcul de structure n’a pas été réalisé avec CAST3M !