## Slide 1: Optimisation-Identification et Cast3M
Opérateurs et méthodes

## Slide 2: Optimisation
Variables
Critère (coût)
Contrainte(s)
On recherche le jeu de variables qui
réponds le « mieux » au critère et qui
satisfait les contraintes.

## Slide 3: Formulation du problème
Minimisation d’une fonction des variables
avec ou sans contraintes
Ex : alléger au maximum une structure coque, la première fréquence propre doit être supérieure à une fréquence donnée, l’épaisseur minimum autorisée est spécifiée.

## Slide 4: Analyse du problème
Variables
  Peuvent être nombreuses
  Pas forcément indépendantes
Critère
  Pas forcément linéaire en fonction des variables
  Peut être long à évaluer
Contraintes
  Réponses globales de la structure
  Portent directement sur les variables

## Slide 5: Méthodes
Tirages aléatoires
Utilisation du Gradient(s)
Utilisation d’essais précédents

## Slide 6: Utilisation du Gradient
Peut se programmer en gibiane avec une recherche du minimum le long de la direction de descente donnée par le gradient
Risque fort de tomber dans des minima locaux
Tentative pour en sortir par des pertubations aléatoires

## Slide 7: L’opérateur EXCE
L’opérateur EXCE se propose de trouver le minimum d’une fonction convexe sous contraintes(méthode des move limits- Svanberg)
  La fonction et les contraintes sont définies par la valeur en un point de départ et par les dérivées partielles.
  y= y0 + ΣF+ fi(xi-x0i ) + ΣF- fix0i/xi(xi-x0i)
  Nécessité d’itérer en gibiane en reprenant la solution proposée comme nouveau point de départ.
  Pour assurer la convergence il faut utiliser la solution proposée pour définir une direction de recherche et chercher le minimum le long de cette direction.

## Slide 8: Cas des identifications (1)
On connaît l’objectif en un certain nombre de points de mesure
On cherche à minimiser la somme des distances entre valeurs obtenues et valeurs de mesure
On connaît les dérivées partielles des valeurs obtenues par rapport à chacune des variables

## Slide 9: Cas des identifications (2)
En supposant que la fonction est une fonction linéaires des variables on trouve le minimum en résolvant un système d’équations linéaires
  L’opérateur MOCA réalise la recherche du jeu de variables donnant le minimum de la fonction
  Si la fonction n’est pas linéaire la solution proposée n’est pas la bonne
  Les itérations peuvent se faire en gibiane, il est prudent de ne pas prendre la solution proposée mais de chercher le long du parcours (ancien jeu de variables – nouveau jeu de variables) un minimum de la fonction

## Slide 10: Cas des identifications (3): LEVM
L’opérateur LEVM (Levenberg-Marquardt)
  Utilise la linéarisation de la fonction par rapport aux variables et construit une stratégie pour assurer une convergence
  Demande à l’utilisateur d’écrire en gibiane le calcul de la fonction et des dérivées partielles
  Fournit la solution du problème

## Slide 11: Cas des identifications (4)- AJUSTE
La procédure AJUSTE demande de séparer les variables linéaires des autres
Demande à l’utilisateur d’écrire en gibiane le calcul de la fonction et des dérivées partielles
Fournit en sortie la solution

## Slide 12: Utilisation des essais précédents(1)
Soit n jeux de variables et les valeurs du critère associées.
A
B
C
D
Exemple avec 4 jeux de variables
Ca
Cb
Cc
Cd
On cherche dans l’hyperplan BCD le
point qui minimise le critère
On suppose que si le point est défini
par :
p BA + q CA + ( 1 – p – q)DA
Alors le critère au carré vaudra :
( p(Cb-Ca)+q(Cc-Ca)+(1-p-q)(Cd-Ca))
2

## Slide 13: Utilisation des essais précédents (2)
Le minimum est atteint si les dérivées partielles par rapport à p q sont nulles
Ceci conduit à un système de (n-2) équations linéaires à (n-2) inconnues
  C’est la méthode utilisée pour accélérer la convergence dans les itérations de PASAPAS
  II est peut être intéressant de chercher un minimum le long de la « direction de descente»

## Slide 14: Conclusion
Plusieurs méthodes pour identifications
  Si calcul gradients cher par rapport au calcul de la fonction MOCA + recherche minimum
  Sinon LEVM ou AJUSTE
EXCELL est plus pour la minimisation sous contraintes, il faut faire une recherche du minimum le long de la descente.

## Slide 15: Exemple - 1
Identifier les paramètres a, b, c et d de la fonction : y = a + bx +cxd pour qu’elle passe au mieux parmi certains points connus.
  EXCELL seul tombe dans des minima locaux
  LEVM et AJUSTE fonctionnent bien
  EXCELL + MOCA converge plus vite

## Slide 16: Exemple - 2 (1)
Identifier un modèle de maxwell généralisé à 4 branches sur la courbe du fluage du béton donnée par le BPEL99
Modèle de Maxwell
  Une branche avec ressort seul
  4 branches avec ressorts et amortisseurs
  2 relations sur les raideurs des ressorts
  => 7 inconnues très non linéaires

## Slide 17: Exemple - 2 (2)
Calcul des dérivées partielles par différences finies d’un calcul Cast3M complet.
LEVM et MOCA trouve une solution correcte en 18 itérations pour MOCA
EXCELL pose problème, le calcul des dérivées partielles n’est pas assez précis. Donne malgré tout une solution correcte.

## Slide 18: Exemple - 3
Minimum de matière d’une poutre encastrée aux deux extrémités pour que :
  la flèche sous une charge donnée soit < ?m
  La contrainte soit < ?MPA
  L’épaisseur minimum soit > à ?m
Utilisation de EXCELL
  Calcul des gradients par différences finies