## Slide 1
Problématique du stockage de radio-nucléides en milieux naturels
Laboratoire SFME/MTMS

## Slide 2: PLAN DE l’EXPOSE
Le contexte – Les déchets nucléaires
Présentation de sites de stockages envisagés
Description générale des phénomènes physiques
Exemples de difficultés numériques
Quelques applications
Conclusions

## Slide 3: Le contexte
La France produit plus de 70 % de l’énergie électrique avec des centrales nucléaires
Ces centrales produisent des déchets nocifs qu’il faut stocker de manière fiable
La loi Bataille (1991) impose 3 axes de recherche dans la gestion des déchets nucléaires :
  La transmutation pour réduire le volume et la toxicité
  Le stockage en milieu naturel profond pour un stockage permanent éventuellement réversible
  L’entreposage et le conditionnement des déchets pour des temps de l’ordre de 300 ans.

## Slide 4: LE STOCKAGE
Le site géologique
Les infrastructures du stockage
Les colis

## Slide 5: Laboratoire souterrain - Bures
Laboratoire de Bure (Meuse) – couche d’argile

## Slide 6: Propriétés générales
Paramètres des équations mal connus
        => études paramétriques (>1000 simulations 3D)
        => résolutions rapides (qqes heures sur PC)
        Calculs sur des temps allant de 10 kans à 10 Mans
        Échelles spatiales allant de 1 m à 25 km
        Milieux aux propriétés fortement discontinues

## Slide 7: Aspö : Bloc fracturé à 3 niveaux d’hétérogénéité
200 m
30 Fractures
principales
Hétérogénéité dans
les fractures
Fracturation de fond
5000 fractures de
2 à 10 mètres

## Slide 8: Les colis
Contiennent des déchets thermiques très actifs (T > 100 C avant stockage).
Contiennent des déchets non thermiques mais à vie très longue.
La nature du centre des colis est variable :
  Bitumes
  Vitrifiés
  Béton mélangé aux déchets
Parfois une enveloppe en acier puis béton
Parfois directement une enveloppe de béton
Le colis doit rester intègre > 100 ans si on veut la réversibilité du stockage
Le colis doit confiner ou réguler le dégazage (H2) des boues organiques
Le colis doit prévenir l’échappement des radio nucléides sur la durée la plus longue possible (>1000 ans)

## Slide 9: Les phénomènes physiques
La chimie
L’hydraulique
La mécanique
La thermique
Le transport

## Slide 10: Les 10000 premières années
Échelle 0 – 10000 ans :
  Dissolution des colis et chimie associée – MOP dans cast3M. (Claude Mugler, Ph. Montarnal, …)
  Gonflement des argiles, étude de l’endommagement des ouvrages – couplage HM dans cast3m (jeux de données). (P. Maugis, C. Lepotier).
  Dégazage d’Hydrogène (Pression > 80 bars) – développement diphasique en cours (jeux de données).
  Resaturation du milieu (Richards disponible en l’absence de gaz piégé - DARCYSAT)
  Aspects thermiques (THM dans cast3m pour applications spécifiques)
Bilan :
  Chimie, mécanique, hydraulique, écoulement diphasique, transport de RNs. Localisé près du stockage (quelques mètres). Nécessite des développements dans Cast3m.
  Thèses Sébastien Cadalen (Richards), Nicolas Bouillard (Couplage chimie-transport)

## Slide 11: Aux grandes échelles de temps (calculs de sureté ANDRA).
Échelle 1000 – 100000 ans : rejet hors du colis
  étude au grandes échelles, milieu saturé
  On utilise les résultats de la dissolution des colis et à la chimie associée comme termes sources
  Plus d’évolution thermique ou mécanique étudiées
Chimie simplifiée
  sorption modélisée par un coefficient de retard
  précipitation, constante cinétique par espèce
Passage petites – grandes échelles (alvéole/stockage)
  calcul sur une alvéole
  résultat sommés puis calcul sur un module
Développements disponibles de longue date dans cast3m
  =>DARCYTRA, TRAJ, ALEA, TRANSGEN (plus récent) …

## Slide 12: Hydraulique non saturée (DARCYSAT)
avec : le tenseur de perméabilité tensor, h la charge hydraulique dépendant de la pression capilaire,  la contenance d’eau (porosité x saturation), C le coefficient d’emmagazinement.
where is the dispersion / diffusion tensor, R the retardation factor,  the water content ( = S with S the saturation) and  the radioactive decay.
Équation de Richards (milieu poreux non déformable, gaz à pression atmosphérique)
Équation de Darcy.

## Slide 13: Equations de transport – saturé (DARCYTRA, TRANSGEN)
Description de l’évolution spatiale et temporelle de radionucléides :
  convection, diffusion, dispersion
  précipitation dissolution par espèce et par élément
  sorption modélisés par un coefficient de retard linéaire ou non
  décroissance radio-active et chaînes de filiation
   porosité (constante)
  R retard linéaire, Freundlich, Langmuir
  D tenseur de diffusion-dispersion
  terme source, u vitesse de Darcy
   décroissance, S échange précipitation
+ Conditions initiales
+ Conditions aux limites (concentrations, flux diffusif, conditions mixtes mposés)

## Slide 14: La décroissance radioactive
Un radioélément voit sa masse décroître d’un facteur 2 toutes les T années (T est appelé période de demi-vie).
La masse disparue est transmise à un élément « fils » qui apparaît en conséquence :
=> X(N) -> Y(N-4) -> Z(N-8) ….
où N est le nombre de nucléons
la chaîne s’arrête lorsqu’un élément stable (non radioactif) est produit.
Les chaînes peuvent être ramifiées.
Un radio nucléide peut donner naissance à un grand nombre d’espèces.
Période (ans)
Cm245
8500
Pu241
14.4
Am241
433
Np237
2.14e+6
U233
1.59e+5
Th229
7340
Ex : Une chaîne comportant 6 radionucléides :
Cm245  Pu241  Am241 Np237  U233  Th229

## Slide 15: Retard dans les argiles
Les anions (I129) sont repoussés => porosité plus faible, mais moins d’interaction avec les parois (retard diminué)
Les cations à l’inverse sont attirés, ce qui favorise la sorption à la paroi.

## Slide 16: Les modèles disponibles - sorption
Le Kd et coefficient de retard R:
coefficient de retard constant
Kdi Coefficient de distribution
isotherme de Langmuir
Ail et Bil constantes
isotherme de Freundlich
Aif constante
Fonction quelconque de la concentration en solution
Non Intégré

## Slide 17: Les modèles disponibles
Le tenseur de diffusion-dispersion :
Les conditions mixtes :
La précipitation par élément :

## Slide 18: Et le reste ?
Les couplages HM, THM, Chimie-transport, etc…, ont fait l’objet d’études (ou de thèses) dans cast3m.
Il existe des jeux de données qui tournent avec succès sur des applications particulières. Ces jeux de données font appels à des opérateurs de discrétisation élémentaires de cast3m (MHYB, MATP …) ou plus élaborés (DARCYTRA …).
Du travail reste à faire pour en faire des opérateurs cast3m à vocation plus universelle.

## Slide 19: Les aspects numériques
  Tenseurs de diffusion pleins (dispersivité)
  Propriétés discontinues et fortement hétérogènes des matériaux
  Fort rapport d’aspect de la géométrie discrétisée
  Les concentrations doivent rester positives
  Bonne précision sur les concentrations et les flux
  Rapidité et robustesse du code
Besoins impératifs

## Slide 20: SIMULATIONS NUMERIQUES ILLUSTRATION DE PROBLEMES RENCONTRES
Benchmark COUPLEX 1
Calcul sur le site de l’Est

## Slide 21: Cas couplex 1 - EFMH
Couplex 1
Équation de transport diffusion-convection iode I_129
Calcul sur 10 Mans
Domaine de 25 km x 500 m
EFMH

## Slide 22: Couplex 1 - VF

## Slide 23: Bilan Couplex 1
Importance d’avoir des schémas monotones (en gros qui ne provoquent pas d’oscillation artificielle de la solution). C’est essentiel en cas de couplage chimie-transport.
Précision des flux : EFMH ou VF MPFA
Maillages fins => solveurs performants nécessaires.
Supporter des distorsions de maillage
Accepter des tenseurs de diffusivité hétérogènes et anisotropes (voire pleins).

## Slide 24: NOS CHOIX
3 discrétisations : EFMH, VF MPFA, VF « New »
    diffusion-convection implicite EFMH : cas courants.
    diffusion VF MPFA–convection VF upwind implicites
Schéma en temps ordre 1 en général
Solveurs :
    direct multithread pour petits cas (< 100000 ddl)
    itératif (BCGSTAB) avec préconditionneurs ILU0, ILUT et pivoting (pour plus de 500000 mailles)
Enjeux :
    robustesse sur cas ANDRA
    100 mille à 1 million de mailles avec temps réalistes.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Application – Calcul de sûreté ANDRA Cas du site de Bure Scénario d’évolution normale

## Slide 26: Calcul à grande échelle – évolution normale
Objectif :
site 3D réaliste.
480000 mailles Les hexaèdres sont très déformés loin de la source et réguliers près du stockage.

## Slide 27
Calculs avec VF et EFMH. Résultats comparables.
Pour les VF : solveur BICGSTAB, préconditionneur ILU0. Pour les EFMH, ( BICGSTAB ou gradient conjugué). Env 10-15 minutes.
La matrice globale obtenue est mieux conditionnée en VF qu’en EFMH => environs 100 itérés au lieu de 600.
Calcul de sûreté : l’hydraulique
Coupe de charge à –30m
Coupe de charge dans le stockage
exutoire
stockage

## Slide 28
Champ de concentration I129 dans l’oxfordien
Coupe dans le plan horizontal z = - 130 m
Propagation aux différentes dates :
t= 11 000 ans
t= 50 000 ans
t =100 000 ans
t =300 000 ans
t= 500 000 ans
t =1 000 000 ans

## Slide 29: Calcul de sûreté : le Transport VF
Transport
1 million d’années. 1600 pas de temps de 100 ans à 5000 ans.
Solveur itératif BICGSTAB, préconditionneur ILU0. (plus tard ILUT ou ILUDP)
Observations :
Valeurs négatives 10000 fois plus petites que la concentration moyenne.
Avec Porflow, on constate également des oscillations.
Remarque : il n’existe pas à notre connaissance de méthodes monotones sur tout type de maillage.
Résultats:
Bonnes comparaisons à des cartes de concentrations de Nammu et Porflow.
Temps de calcul : 5h sur une machine à 2GO de mémoire vive et à fréquence de 3Ghz.

## Slide 30: Calcul de sûreté : le Transport EFMH
Observations :
Nécessité de rajouter de la diffusion numérique pour atteindre un Péclet de maille de 0,2
Maillage d’hexaèdres à angle droit pour mass-lumping
Valeurs négatives 1000 fois plus petites que la concentration moyenne.
Résultats:
Bonnes comparaisons à des cartes de concentrations de Nammu, Porflow et castem VF.
Temps de calcul : plus importants car 3 fois plus de degrés de liberté qu’en VF.

## Slide 31: Milieu fracturé (ASPO) Essais de traçage Réseaux de fractures 2D dans 3D

## Slide 32: Maillage de 1200 fractures (env 50 représentées)

## Slide 33: Charge et écoulement sur une fracture isolée pour l’exemple. Discrétisation EFMH 2D dans du 3D

## Slide 34: Main transport paths

## Slide 35: Transport (Diffusion dans le bloc 3D calculé par fonction de Green)
Tmax = 109 y
Iodine
Calcium
Cesium
Radium
Technecium
Americium

## Slide 36: Conclusions
De nombreux outils opérationnels :
Le transport de RNs en milieu saturé hétérogène ou fracturé avec une gamme étoffée de modèles physiques.
Une approche diphasique simplifiée (Richard) opérationnelle.
De nombreux schémas de discrétisations et solveurs disponibles
Les perspectives :
Un opérateur diphasique Cast3m capable de gérer la dissolution des gaz (H2, N2) et la migration des RNs.
Améliorer les modèles de dispersivité en non saturé.
Poursuivre le travail numérique sur les schémas respectant la monotonie
Décomposition de domaine pour le couplage petites/grandes échelles.