## Slide 1: VIBRATIONS DU DEVERSOIR DE SUPERPHENIX
René – Jean Gibert

## Slide 2: CHRONOLOGIE
Au début des années 80 :
    Etude vibratoire de SPX1 à l’aide de CASTEM
    Expérimentations sur site pendant la construction
En 85 :
    Essais à chaud sur site
    Observation du phénomène d’instabilité du déversoir
    Mise au point d’un modèle et validation sur 2 maquettes hydro élastiques
    Solution du problème par modification des paramètres hydrauliques

## Slide 3: SCHEMA GENERAL DU BLOC REACTEUR
Bloc réacteur :
Un ensemble tridimensionnel de coques minces séparées par des volumes fluides
Grande complexité de la structure des modes de vibration du fait :
des coques minces
des défauts de forme
du couplage par les lames fluides
des surfaces libres fluides

## Slide 4: STRUCTURE MODALE DES COQUES MINCES DE REVOLUTION
Comportement
membranaire
α ~ n-2
Comportement
de flexion
α ~ n2
Conditions aux limites :
E = encastré
L = libre
SPX : e/D ≈ 10-3
H/D ≈ 0,5 à 1
Evolution de la pulsation de résonance
des premiers modes axiaux en fonction
de l’indice azimutal n
ω1n = 2 α(n) /D (E/ρ)1/2
H/D = 0,5

## Slide 5: EFFET DES DEFAUTS DE FORME
Défaut « sinusoïdal » :
δ = δ0 cos n0θ sin πz/L
Sans défaut
Défaut n0 = 6
Défaut n0 = 12
n
2
4
6
0
8
10
12
14
fréquence
Evolution des fréquences de résonance en fonction de l’ordre azimutal n
δ0 /e = 1
Modes couplés
L’effet d’un défaut de l’ordre de l’épaisseur de la coque est important sur les modes tels que :
|n – n0| = 0, 1 ou 2
et f |n – n0| ≈ fn
(fn étant la fréquence de résonance sans défaut)

## Slide 6: INTERACTION FLUIDE STRUCTURE
Lames minces de révolution :
Couplages tridimensionnels :
Couplage fluide structure au niveau des traversées de pompe
Forte diminution des fréquences de résonance : Rapport masse ajoutée fluide / masse structure ≈ 30
Premières résonances vers 0,8 Hz
En particulier au niveau des traversées des pompes et des échangeurs
SPX1 : épaisseur/D ≈ 10-2
Redan conique
Redan torique
Cuve principale

## Slide 7: MODES DE BALLOTTEMENT
Présence de surfaces libres dans le champ de pesanteur :
Modes de ballottement importants pour les structures si : F = ω2D/g
Exemple : coque cylindrique encastrée-libre couplée à une lame fluide avec surface libre (dimensions SPX1) :
Evolution des fréquences de résonance en fonction de l’ordre azimutal.
Modes « fluide/structure »
Modes de ballottement
n
fréquence
Couplage possible dans la zone du minimum

## Slide 8: CHOIX DE LA MODELISATION
Analyse par synthèse modale selon la procédure libre :
  Calcul modal des sous structures : Ensembles coques lames fluides de révolution (grandes viroles, redans, traversées de pompes et d’échangeurs intermédiaires)
  Raccordement des sous structures avec correction de contribution des modes négligés.
  Prise en considération approchée du couplage dû au grands volumes fluides
Outils :
  AQUAMODE CASTEM 2000
  TRISTANA OSCAR (CASTEM 2000)

## Slide 9: MAILLAGES des SOUS STRUCTURES
Ensemble grandes viroles, redans, lames fluide et grands volumes fluides :

## Slide 10: MAILLAGES des SOUS STRUCTURES
Traversées d’échangeur intermédiaire et de pompe :

## Slide 11: STRUCTURE ASSEMBLEE
Vue d’un quart de structure assemblée :

## Slide 12: SOURCES D’EXCITATION
Champs de pression fluctuantes
de paroi associés au zones les
plus perturbées :
  Sortie des échangeurs
  intermédiaires (collecteur froid)
  Sortie du cœur (collecteur chaud)
Calcul d’écoulement à la sortie d’un E.I.
DSP
fréquence
Collecteur froid
Collecteur chaud
Zone des premiers modes propres
100
10
1
0,1

## Slide 13: CONCLUSION DE L’ETUDE VIBRATOIRE
Résultats :
Calculs modaux en air
et vérifications expérimentales sur site
Calculs couplés en sodium
(500 modes de base)
74 modes dans la gamme 0,25 Hz et 1,5 Hz
Calcul des niveaux vibratoires
(avec la source la plus pénalisante)
Niveaux vibratoires (contraintes) acceptables

## Slide 14: OBSERVATIONS LORS DES ESSAIS A CHAUD
A 0,3 Hz environ :
Débattement vertical de la surface libre du collecteur de restitution de plusieurs dizaines de centimètres
Importants mouvement de la virole déversoir (nécessitant l’arrêt pour préserver les marges en fatigue des structures)
Vue du circuit du déversoir sur une coupe au niveau d’une pompe
Collecteur
d’alimentation
Collecteur
de restitution
Virole
déversoir
Collecteur
froid

## Slide 15: INSTABILITE DU DEVERSOIR
Schéma du mécanisme :
stable
instable
1
2
3
Bord du déversoir

## Slide 16: MODELISATION
Collecteur d’alimentation :
Condition de surface libre : p1 = ρf g Z1
+ source de débit fluctuant : Δq1(t,θ) = − k√g Z13/2
(relation validée en écoulement permanent ; k = coefficient
fonction de la forme du déversoir et de la tension superficielle
du fluide)
Collecteur de restitution :
Condition de surface libre : p2 = ρf g Z2
+ source de débit fluctuant : Δq2 (t,θ) = − Δq1 (t − τ,θ)
+ Force : F(t,θ) = − ρf Δq2 (t,θ) Vf
(τ et Vf sont calculés pour un écoulement permanent à l’aide de la corrélation de Manning. Il sont donc fonctions du débit Q et de la hauteur de chute H)
H
Z1
Z2
1
2
F
Δq1
Vf

## Slide 17: LINEARISATION DU MODELE et ETUDE DE STABILITE
On linéarise les conditions aux limites et on les applique sur la position moyenne des surfaces libres
On effectue l’étude de stabilité : Pour un ordre azimutal n correspondant aux modes les plus sensibles :
Stable
Instable
Q
H
Q
H
Stable
Instable
Comportement bimodal : Couplage par la virole déversoir des 2 modes de ballottement des collecteurs
Comportement monomodal :
Mode fluide – structure (ballottement secondaire)

## Slide 18: ANALYSE SUR MAQUETTES DE LA STABILITE
2 maquettes : plane (LDP) et cylindrique (LDC) :
Paramètre de similitude de base :
( = fréquences de ballottement/fréquences fluidélastiques)
Ωg = (ρf g D)/E
Les diagrammes de stabilité cadrent très bien avec le modèle.
Ils ne sont pas directement transposables à la réalité du fait des différentes distorsions (Reynolds, Froude, géométrie et complexité des structures, amortissements,…)
SPX1
LDP
LDC
échelle
Ωg
1
1/10
1/12
0,48
0,54
0,36

## Slide 19: ANALYSE SUR SITE DE LA STABILITE
Courbes limites plus compliquées mais limites globales bien représentées par le modèle :
Q
H

## Slide 20: CONCLUSION
Elimination du phénomène d’instabilité :
Une modification hydraulique (Q et H) a permis de sortir des plages d’instabilité
Problème résolu en quelques mois !
Enseignements :
Malgré une analyse vibratoire préliminaire très sérieuse, le phénomène n’a pas été prévu du fait :
    De son caractère nouveau (type de mécanisme jamais observé – saut entre Phénix et Superphénix)
    De la complexité des structures et du caractère local (le déversoir est un « détail» dans l’ensemble du bloc réacteur)
La prévision de tels phénomènes reste toujours très difficile