## Slide 1: Club Cast3M - Couplage thermique – thermohydraulique TACTICS Quentin Le Coz, Benoît Lacroix, François Nunio, Roser Vallcorba, Louis Zani
29 Novembre 2019

## Slide 2: Plan de la présentation
| PAGE 2
Introduction
  Systèmes magnétiques d’un tokamak & câble en conduit
Codes de calcul
  Thermique et thermohydraulique
Couplage thermique-thermohydraulique (TACTICS)
  Présentation de la méthodologie
  Mise en œuvre dans Cast3M
Cas applicatifs
  DEMO 2018 – scénario opérationnel : burn plasma
  DEMO 2015 – scénario incidentel : quench (transitoire rapide)
Projet OLYMPE : plateforme multiphysique
Conclusion & perspectives

## Slide 3: Plan de la présentation
| PAGE 3
Introduction
  Systèmes magnétiques d’un tokamak & câble en conduit
Codes de calcul
  Thermique et thermohydraulique
Couplage thermique-thermohydraulique (TACTICS)
  Présentation de la méthodologie
  Mise en œuvre dans Cast3M
Cas applicatifs
  DEMO 2018 – scénario opérationnel : burn plasma
  DEMO 2015 – scénario incidentel : quench (transitoire rapide)
Projet OLYMPE : plateforme multiphysique
Conclusion & perspectives

## Slide 4: Aimants Approche multi-échelle
Central spiral
Cable
Steel wraps
Steel jacket
Cable-In-Conduit Conductor (CICC)
~ 15 m
~ 1.5 m
~ 1 mm
Analyse multi-échelle
Systèmes magnétiques :
Toroidal Field (TF) coils
Poloidal Field (PF) coils
Central Solenoid (CS)
JT-60SA - 2020
Tore Supra - 1988
ITER – 2025
| PAGE 4
Poloidal Field coils
Correction coil
Toroidal Field coil
Central Solenoid coil

## Slide 5: Performances supra & analyses multi-physiques
Critère de dimensionnement
Opération : marge en température : ΔTma = TCS – Top > ~1 K
Quench : température de hotspot (Tmax gaine) : Thotspot < 150 K
Electromagnétique
Thermique
Cuivre
Cable-In-Conduit Conductors (CICC)
Brins supraconducteurs
Brins cuivre
Gaine acier
Section hélium
Champ mag
Densité courant
Température
Brins supraconducteurs : NbTi ou Nb3Sn
  Transport du courant
Brins cuivres
  Stabilité, protection en cas de quench
Section hélium
  Refroidissement : spirale centrale + bundle (void fraction ~ 30 %)
Gaine en acier
  Etanchéité hélium, tenue mécanique
| PAGE 5

## Slide 6: Notions sur les CICC
| PAGE 6
TCS : température de « current sharing » = f(B,J)
Top: température d’opération
Marge en température : ΔTma = TCS – Top
Top
ΔTma min
Analyses multi-physiques
B(X,Y,Z)  B(Scurv)
TACTICS

## Slide 7
| PAGE 7
Introduction
  Systèmes magnétiques d’un tokamak & câble en conduit
Codes de calcul
  Thermique et thermohydraulique
Couplage thermique-thermohydraulique (TACTICS)
  Présentation de la méthodologie
  Mise en œuvre dans Cast3M
Cas applicatifs
  DEMO 2018 – scénario opérationnel : burn plasma
  DEMO 2015 – scénario incidentel : quench (transitoire rapide)
Projet OLYMPE : plateforme multiphysique
Conclusion & perspectives

## Slide 8: Codes - Thermohydraulique
| PAGE 8
THEA (CryoSoft)
Code éléments finis 1D transitoire : Thermal, Hydraulic and Electric Analysis of superconducting cables
Température : conduction longitudinale
Ecoulement de l’hélium
Transport du courant ; transition supra / résistif
Conducteur
Pin
Tin
Pout
Tout

## Slide 9: Hypothèse 1D
| PAGE 9
Direction toroïdale
Direction radiale
Plasma
Le bobinage est fortement couplé thermiquement.
L’approche 1D est insuffisante si effets transverses importants, ou en transitoire.

## Slide 10: Codes - Thermique
| PAGE 10
Cast3M (code CEA)
Code éléments finis transitoire utilisé pour la thermique 2D de sections de bobines.
Géométrie, maillage.
Modèles.
Chargement.
Initialisation & conditions aux limites (fixe ou co-simulation THEA).
Inner leg
Outer leg
Casing cooling channels (CCC)
TF coil
Exemple de chargement (DEMO)
Modèles :
Conduction isotrope
Conduction orthotrope (isolation)
Convection (CL) ?
Mécanique ?

## Slide 11: Codes existants et stratégie CEA
| PAGE 11
  Dimensionnement d’une bobine supraconductrice (critères de marge en température DTma et de température de point chaud Thotspot) → problème thermohydraulique / thermique 3D
  Approche retenue pour tous les outils existants = TH conducteur en 1D + thermique transverse dans les structures en 2D → modèle quasi 3D
  Codes existants : SuperMagnet (THEA/Heater) - CryoSoft (L. Bottura, CERN)
  Venecia - Institut EFREMOV & Alphysica (Russie)
  4C - Politecnico di Torino (Italie)
Motivations du développement de TACTICS (THEA 1D + Cast3M 2D) :
  Continuer à utiliser THEA pour la TH 1D du conducteur (code utilisé à l’IRFM, open source) ;
  Bénéficier des atouts de Cast3M :
    Ergonomie : mailleur, interface utilisateur ;
    Langage évolué (GIBIANE) : description du modèle, mise en œuvre du couplage ;
    Disponibilité de l’équipe de développement.
  Implémentation d’un code traitant aussi la mécanique.
Bobine TF
JT-60SA

## Slide 12
| PAGE 12
Introduction
  Systèmes magnétiques d’un tokamak & câble en conduit
Codes de calcul
  Thermique et thermohydraulique
Couplage thermique-thermohydraulique (TACTICS)
  Présentation de la méthodologie
  Mise en œuvre dans Cast3M
Cas applicatifs
  DEMO 2018 – scénario opérationnel : burn plasma
  DEMO 2015 – scénario incidentel : quench (transitoire rapide)
Projet OLYMPE : plateforme multiphysique
Conclusion & perspectives

## Slide 13: TACTICS - présentation
| PAGE 13
TACTICS: THEA-Cast3M-SimCryogenics
Co-simulation pseudo-3D (transitoire) :
THEA pour la thermohydraulique conducteur 1D.
Cast3M EF 2D pour la thermique transverse.
SimCryogenics (CEA/DSBT) pour la cryodistribution.
Objectifs :
Modélisation des échanges boitier / bobinage.
Couplage thermique inter-tour / inter-pancake.
Le couplage se fait par un schéma temporel explicite.
Les données sont échangées par des fichiers textes.
Initialisation
Cast3M Cast3M Cast3M
Simulation time
THEA THEA THEA
Φ(t1)
T(t1)
Φ(t2)
T(t2)
…
t0
t1
t2
Φ(t0)
T(t0)
1
0
3
2
4

## Slide 14: Interface entre les codes
| PAGE 14
Conditions de raccord : le couplage se fait sur le contour interne des gaines.
Couplage direct
Instable : faible inertie thermique de la pellicule de gaine dans THEA.
Impose une température uniforme sur le contour dans Cast3M.
Couplage convectif
Numériquement plus robuste -> transitoire rapide (quench).
Plus réaliste (profil de température non-uniforme sur le contour).
Initialisation :
Modèle : ‘CONVECTION’
Matériaux : ‘H’ Htc
Chargement : CHPO ‘TECO’ Tf
THEA

## Slide 15: Fonctionnement de TRANSNON
| PAGE 15
Initialisations, CHARTHER
État de la structure à
PARATHER
Instanciation matériau
Calcul de et
CHARTHER
Calcul de
RESO
PERSO2
Enregistrement des résultats et sortie
Convergence ?
Fin des pas de temps ?
non
i = i + 1
non
oui
oui
Récupération des options choisies, instants de calcul, unités (°C ou K), état initial, calcul des facteurs de forme…
Mise à jour des variables externes, caractéristiques matériaux Calcul matrice de conductivité (cond. + conv. + rayo. + bloc.)
et de capacité à la température et au temps
Calcul du second membre (T impo. + T conv. + T rayo. + Flux impo.) à la température et au temps
On définit alors l'opérateur :
Calcul de l'incrément de température sur le pas :
on en déduit :
et aussi :
Si le critère est suffisamment petit
Crit ≤ 'PRECISION' (1.E-4 par défaut)
Procédure utilisateur
État à
PARATHER
Instanciation matériau
CHARTHER
Mise à jour de
Initialisations pas suivant
Remarque : lorsque TRANSON est utilisée par PASAPAS,
la boucle sur les pas de temps n’est effectuée qu’une seule fois
Accélération de convergence
Critère
Mesure de la variation maxi. de l'incrément de température entre deux itérations successives :
Crit = [MAXI 'ABS' ] / [MAXI 'ABS' ]
Slide issue de la présentation de la formation avancée Cast3M : « La procédure PASAPAS et les procédures utilisateurs »

## Slide 16: Couplage via PERSO2
| PAGE 16
Reso
Perso2
Calcul d’un pas de temps
Calcul des flux : F [W/m] = h . Pw . (Tf - Ts)
h = extrait de ‘WTABLE’ . ‘MAT_TOT’
Tf = extrait de ‘WTABLE’.’CHARGEMENT’
Ts = extrait de ‘WTABLE’.’THER_COURANT’ + intégration sur le contour (commandes en annexe)
Ecriture F dans des fichiers textes
Mise en pause
Résultats
Flag
Reprise
Lecture : h → MATE du modèle de convection
Tf → CHPO sur le contour contenant Tf
CHAR ‘TECO’ avec la valeur du CHPO
Mise à jour de PASAPAS avec WTABLE ‘WTABLE’ . ’MAT_TOT’
‘WTABLE’ . ‘CHARGEMENT'
FINP
(commande EXTE → fichier shell pour détection du flag)
THEA
Attention, les indices de PASAPAS utilisés lors de l’initialisation de la table peuvent différer de ceux utilisés dans WTABLE.
Pour le coefficient d’échange h :
‘CARACTERISTIQUES’ → ‘MAT_TOT’

## Slide 17
| PAGE 17
Introduction
  Systèmes magnétiques d’un tokamak & câble en conduit
Codes de calcul
  Thermique et thermohydraulique
Couplage thermique-thermohydraulique (TACTICS)
  Présentation de la méthodologie
  Mise en œuvre dans Cast3M
Cas applicatifs
  DEMO 2018 – scénario opérationnel : burn plasma
  DEMO 2015 – scénario incidentel : quench (transitoire rapide)
Projet OLYMPE : plateforme multiphysique
Conclusion & perspectives

## Slide 18: DEMO 2018 – burn
| PAGE 18
Simulation de 2 h burn + 10 minutes dwell.
8 sections transverses Cast3M: 3 en jambe interne et 5 sur la jambe externe.
18 conducteurs + 40 CCC THEA avec inversion du sens de circulation de l’hélium d’une galette à une autre.

## Slide 19: DEMO 2018 – résultats d’un burn
| PAGE 19
  Le conducteur est surdimensionné (marge visée = 1,5 K), le design sera optimisé par la suite.
  Galette critique = median ACW (#9) - DTma = 1.67 K
Temperature margin criterion: ΔTma = TCS – Top > 1.5 K

## Slide 20: Modélisation TACTICS d’un quench
| PAGE 20
La gaine est considérée "thermiquement" dans Cast3M et "électriquement" dans THEA pour pouvoir tenir compte de la redistribution de courant lors d’un quench.
Quench : transition irréversible de l’état supraconducteur à l’état résistif.
Causes possibles : disruption, vieillissement du conducteur, incident cryogénique…
Dépôt d’énergie très important par effet Joule.
Risque de dommages irréversibles à l’aimant en cas de défaillance de la détection.
  échauffement local excessif → Thot spot < 150 K
surpression

## Slide 21: DEMO 2015 - Quench
| PAGE 21
Carte de température de la gaine + isolant des 2 premiers tours de la galettes au milieu de la zone d'initiation du quench.
Les cartographies de température issues de cette étude serviront de données d’entrées aux analyses mécaniques (simulations Cast3M - IRFU).
Champ de température dans les 100 sections transverses à 100s.
T1-In
T1-Out
T2-In
T2-Out

## Slide 22
| PAGE 22
Introduction
  Systèmes magnétiques d’un tokamak & câble en conduit
Codes de calcul
  Thermique et thermohydraulique
Couplage thermique-thermohydraulique (TACTICS)
  Présentation de la méthodologie
  Mise en œuvre dans Cast3M
Cas applicatifs
  DEMO 2018 – scénario opérationnel : burn plasma
  DEMO 2015 – scénario incidentel : quench (transitoire rapide)
Projet OLYMPE : plateforme multiphysique
Conclusion & perspectives

## Slide 23: Plateforme multi-physique
| PAGE 23
Plateforme OLYMPE développée sous
SALOME (Co-développé par le CEA + EDF)
Plateforme multiphysique (Python)
CAO
Maillage
Post-traitement (Paravis)
Intégration de solveurs
Couplage de code
Supervision

## Slide 24: Plateforme muLtiphYsique pour aimants supraconducteurs
| PAGE 24
Codes systèmes :
-PROCESS
-Sycomore
Post-TRAPS
Pré-dimensionnement
MADMACS
Chargements thermiques
Performances:
-ΔTma (burn)
- Thotspot (quench)
Modèle de données
Electromagnétique TRAPS
Thermohydraulique THEA
Cryodistribution SimCryogenics
Thermique Cast3M
Mécanique Cast3M / ANSYS
Couplage dynamique
Chainage
Objectifs d’OLYMPE :
Intégration
Interfaçage
Supervision
TACTICS

## Slide 25
| PAGE 25
Introduction
  Systèmes magnétiques d’un tokamak & câble en conduit
Codes de calcul
  Thermique et thermohydraulique
Couplage thermique-thermohydraulique (TACTICS)
  Présentation de la méthodologie
  Mise en œuvre dans Cast3M
Cas applicatifs
  DEMO 2018 – scénario opérationnel : burn plasma
  DEMO 2015 – scénario incidentel : quench (transitoire rapide)
Projet OLYMPE : plateforme multiphysique
Conclusion & perspectives

## Slide 26: Conclusion
| PAGE 26
[1] Q. Le Coz, et al., Towards a multi-physic platform for fusion magnet design - Application to DEMO TF coil, Fusion Eng. Des. (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2017.03.076
[2] Q. Le Coz, et al., Quench simulation of a DEMO TF coil using a quasi-3D coupling tool, IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 28 n°3, Art. n° 4203105 (2018)
  Le dimensionnement des grands aimants de fusion requiert la mise en œuvre de modèles quasi 3D couplant thermique et thermohydraulique.
  Besoin de souplesse et de précision pour la conception de nouveaux systèmes cryo-magnétiques → développement du coupleur THEA-Cast3M : TACTICS.
  Plusieurs applicatifs ont été réalisés, notamment sur l’aimant TF de DEMO (→ 2 publications) :
    Scenarios d’opération nominale (burn) [1] ;
    Transitoires incidentels (quench) [2].
  L’outil de couplage TACTICS inclut également le code de modélisation de la cryodistribution : SimCryogenics (CEA/DSBT).
  TACTICS et plusieurs autres codes de dimensionnement des aimants de fusion sont en cours d’intégration dans une plateforme multi-physique unifiée : OLYMPE.
  Perspectives d’applications :
    En cours : JT-60SA (test des bobines en station d’essais) ;
    A venir : JT-60SA (en configuration tokamak), ITER ;
    Envisagées : CFETR (Chine), aimants d’accélérateurs.

## Slide 27
Merci de votre attention
Questions ?
Contact : qlecoz@assystem.com

## Slide 28: Annexes
| PAGE 28
Méthode utilisée pour intégrer un CHPO sur une géométrie (contour, surface…) :
MO_F = MODE geo THERMIQUE ISOTROPE ;
MA_F = MATE MO_F 'RHO' 1. ;
LO_F = INTG MA_F MO_F ;
CHEL_F = CHAN CHAM (REDU CHTMP geo) geo ;
INTT = INTG CHEL_F MO_F ;
TMOY = INTT/LO_F ;